# RegelblattH01-100205- Dachaussteifung, Giebelwandanschluß

Hausdächer müssen in Dachquerrichtung ausgesteift

werden und zwar einmal gegen seitliches Ausweichen

gedrückter Sparren und weiter gegen eventuell aus einem

Giebeldreieck eingeleitete Windkräfte.

Die Ausführung dieser Punkte erfolgt im allgemeinen

konstruktiv zimmermannsmäßig.

Nachfolgend Anhaltswerte (abweichende Ausführungen

analog bzw. nach gesonderter Untersuchung):

#### Voraussetzung:

Sparrenabstand <= 1,25m

Dachbreite <= 12,50m

Giebelhöhe <= 4,50 m

Gebäudehöhe über Grund <= 10,00m

Dachlänge <= 25m

mindestens 2 Windverbände im Giebelbereich

und 1 zusätzlicher Verband in Dachmitte

###### -> Mittenabstand der Verbände <= 12,50 m

(ein vollständiger Windverband aus Stahl-

Windrispenbändern pro Dachseite besteht immer aus

2 GEKREUZTEN Diagonalen)

Druckkräfte im Sparren < 30 KN

Biegemomente im Sparren < 8 KNm

jeder Dachlattenstoss in besonderer Ausführung

erforderlich!  (Info Holz siehe Auszug unten)

Alternativ kann in den Innenfeldern eine besondere

Ausbildung der Schalung ausgeführt werden.

(Info Holz siehe nebenstehenden Auszug). Die

Dachlatten werden dann nicht zur Aussteifung

herangezogen. Eine besondere Stossausbildung kann

entfallen.

#### Seite 2 zu Regelblatt H01

### Übliche zimmermannsmäßige Ausführung Lattung

Latten  30/50  Nägel 34/90  (besser 38/100)   	Sparren-a<= ca. 80 cm

Latten  40/60  Nägel 38/100(besser 42/100)	Sparren-a<= ca 125cm

(für Dachpfannen, bis Schnee Zone II H<= 500m,

DN 30-45 Grad, bei anderen Belastungen oder örtlichen

Gepflogenheiten ggf. größere Querschnitte und andere Nägel)

Konterlatten  30/50 bzw. nach werkplanerischer Erfordernis

Nägel 42/110 (bzw. 120 bei dickerer Schalung)	Nagel-a  <= ca. 40 cm

### Windrispenbänder zur Wind/Dachaussteifung

je Sparrendurchgang 2 Rillen-Nägel 4.0/50

am Fußpunkt 16 Rillen-Nägel 4.0/50 (ggf. Beiholz siehe Skizze)

Knagge + 7 BMF Sparrennägel 6.0  Länge nach Erfordernis (siehe Skizze)

#### Seite 3 zu Regelblatt H01

empfohlener Giebelwandanschluß (Windanschluß):

Latte 40/60 Außen

1 Spax-S  5mm / Länge nach Erfordernis je kreuzender Dachlatte

Paßlatte innen (Druckkontakt zum ersten Sparrengebinde), lagegesichert

Prinzipskizze:

Schrobenhausen, 16.02.2005,  Dipl.Ing.(FH) Harald Brosi

#### DATENQUELLE: Das Dokumentenoriginal ist in neuester Fassung zu finden auf www.plandaten.de