PLAN BROSI Planen+Bauen RegensburgerStr.8 86529 Schrobenhausen +49 8252 81761 fax 81861  info@PLANBROSI.de  www.PLANBROSI.de

Info: 240603 a: Deckenrandabmauerung

insbesondere bei dünnen Außenwänden (30er) muß auf eine schmale Deckenrandabmauerung geachtet werden die eine möglichst große Auflagertiefe sicherstellt und gleichzeitig den Mindestwärmeschutz gewährleistet.

wir favorisieren folgende Ausführung:

oder alternativ:

-sind die Schalungsziegel (insbesondere b am Fuß) nicht verfügbar kann alternativ auch mit aus den 30er Ziegeln geschnittenen Vormauerziegeln mit b<= 7cm gearbeitet werden ( <=0,14), als Trennschicht 1,5 cm Wädä WLG 025 und 1,5 cm Wädä WLG 035. Untere Trennlage wie vor.

Der Mindestwärmeschutz von R>=1,2 m2K/W ist damit eingehalten. Unter Umständen muß der Deckenrand abgeschalt und die Vormauerung nach der Deckenherstellung aufgemauert werden.

-unabhängig vom gewählten Detail ist immer eine weiche Trennschicht zwischen Decke und Abmauerungsziegel erforderlich.

-unter Umständen sind (falls auf dem Bewehrungsplan vermerkt) Zentrierleisten einzulegen damit die Last in Wandmitte konzentriert wird. (Weichfaserstreifen ca. 10cm breit, ca. 1cm dick ab WandINNENkante). Filigrandecken können hier nicht aufgelagert werden (ggf. weiteres Joch erforderlich)! Filigranhersteller auf ausreichende Randverankerung der herausstehenden Bewehrung hinweisen (rechnerischer Auflagerpunkt rückt weiter zur Wandmitte). Die Zentrierleiste ist die einfachere Ausführung eines mittig eingebauten Neoprenstreifens.

Schrobenhausen 27.06.03, Dipl.Ing.(FH) Harald Brosi

a:dieses Info ist eine ergänzte Version der ursprünglichen Fassung vom 24.06. Die frühere Version ist damit ungültig.

# Text boxes

Trennlage (kein Gleitlager!)

>= 1cm MifaT + 1cm PS   WLG 035 je nach Schalungsziegel dicker

Schalungsziegel m.Wädä gefüllt (U ca.0,63)

b oben 6-8cm, b unten  (Fuß) <=9,5cm, je nach Hersteller

bei Bedarf Fuß kappen

Deckenauflagerbreite >= 20cm

evtl. Zentrierstreifen

nach Angabe Bewehrungsplan, Putzfuge innen!!