PLAN BROSI Planen+Bauen RegensburgerStr.8 86529 Schrobenhausen +49 8252 81761 fax 81861  info@PLANBROSI.de  www.PLANBROSI.de

Info : 280403 : Risse im Bauwerk- zulässig?

Rissefreies Bauen ist nicht möglich obwohl der Kunde (Baulaie) dies erwartet.

Welche hinzunehmenden Rißweiten lassen sich aus den Normen ableiten?

Beton:

Bemessungsprinzip ist der Beton im gerissenen Zustand. Rißweiten bis 0,4 mm führen zu keiner Beeinträchtigung der Lebensdauer. Die DIN1045 fordert eine Beschränkung der Rißbreite

je nach Umgebungsbedingung durch Wahl und Anordnung der Bewehrung (oder besondere rechnerische Nachweise und Einlegen entspr. Bewehrungsmenge und Durchmesser). Daraus lassen sich zugrundegelegte Rißbreiten ableiten (siehe Anhang). Bei Innenwänden bis 0,4mm, bei WU-Konstruktionen immer noch bis 0,25mm!

Risse können durch Baustoffwahl, Bewehrung, Nachbehandlung beeinflußt werden.

Putz: die DIN18550 läßt vereinzelte Haarrisse (bis 0,2 mm) zu. Hierzu gibt es jedoch umfangreiche weitere  Beurteilungskriterien (siehe  Anhang: Einschränkungen bezüglich Optik...).Risse können durch Baustoffwahl, Bewehrung, Schutz vor Witterungseinfluß verringert werden. Möglichst spätes Verputzen!

Deckenelementfugen: hier sollte in Baubeschreibung ein entspr. Passus (siehe Anhang) aufgenommen werden.

Ggf. Rechtsberatung zum Thema empfehlenswert!

Quellen:

"hinzunehmende Unregelmässigkeiten bei Gebäuden", Oswald, Abel, Bauverlag [1998]

"Stahlbetonbau I", FH München [1991]

Schrobenhausen 28.04.03, Dipl.Ing.(FH) Harald Brosi

ANHANG