PLAN BROSI Planen+Bauen RegensburgerStr.8 86529 Schrobenhausen +49 8252 81761 fax 81861  info@PLANBROSI.de  www.PLANBROSI.de

Regelblatt S01 : 170203 : Verdichtungsnachprüfung, Bodenaustausch

Überprüfung der Verdichtung hilfsweise mittels Plattendruckversuch

gefordert ist nach Regelfall Tab. 1 bzw. 2 mindestens eine mitteldichte Lagerung

diese kann hilfsweise mittels Plattendruckversuch überprüft werden

Bodenaustausch Material frostsicher (F1)

in Lagen von max. 30 cm einbauen und mit schwerer Rüttelplatte in 4-6 Übergängen verdichten

bei Böden Kies           U>3   GW,GI

muß Dpr>=98% sein

daß entspricht etwa Ev2>85MN/m2 und Ev2/Ev1 <= 2,3

bei Böden Sand/Kies  U>3   SE,SW,SI,GE

muß Dpr>=98% sein

daß entspricht etwa Ev2>65MN/m2 und Ev2/Ev1 <= 2,0

bei Böden Sand/Kies  U<3   SE,GE

muß Dpr>=95% sein

daß entspricht etwa Ev2>45MN/m2 und Ev2/Ev1 <= 2,0

im Zweifel die höheren Werte einhalten!

Plattendruckversuche zeigen nur Verdichtung bis zu einer Tiefe des 1,5 fachen Plattendurchmessers an.

Die mitteldichte Lagerung muß auch auf dem Gründungshorizont von Streifenfundament-UK eingehalten werden!

Wird auf frostsicheres Material verzichtet ist in jedem Fall das Streifenfundament vorderseitig zu dämmen, ansonsten kann auf die Dämmung verzichtet werden.

ANLAGE Beurteilung von Böden